# Massoth Elektronik GmbH							08. 12. 03 NR

Neue Funktionen im Universalhandy (V2.0)

Allgemein :

- Die Umschaltung der Anzeigefunktion über F+9 entfällt

- Paralleldatenbeschreibung wie bei Lok-Handy

F2  Lokmodus :

- Nach jeder Fahrtaste wird für ca. 4 sec. die Fahrstufe mit Richtung  angezeigt.

- Nach einem Lokwechsel oder Moduswechsel wird die Fahrstufe ca. 4sec. angezeigt.

- Die Richtungskennung erfolgt in der ersten Stelle (I-  =Vorw.  -I  =Rückw.)

- Wird vor Zeitablauf eine F-Taste gewählt, erscheint wieder die Loknummer

- Für jede Lokadresse kann die Funktionsart im mit F+9 umgeschaltet werden.

Diese wird dauerhaft für die jeweilige Loknummer gespeichert.

- Mit der Halt-Taste kann die Lichtrichtung im Stand umgeschaltet werden.

F3  Fahrstraßen :

- Bei der Fahrstraßenausgabe wird die Schaltadresse mit Richtung angezeigt

- Richtungsanzeige in der 1.Stelle (I-  = rechts,  -I  = links)

F4  Doppeltraktion :

- Gleiche Änderung wie Lokmodus

- In der Traktion werden die im Lokmodus eingestellten Funktionsarten

lokspezifisch übernommen.

F5  ID-Prog. :

- Bei Aufruf wird die eingestellte ID angezeigt.

- Die neue ID kann erst nach Drücken der runden Halt-Taste eingegeben werden.

F6  Verzögerung-Prog. :

- Bei Aufruf wird der eingestellte Verzoegerungswert angezeigt.

- Der neue Verzögrerungswert kann erst nach Drücken der runden Halt-Taste

eingegeben werden.

F7  Fahrstraßen-Prog :

- Nach Eingabe der Fahrstraße wird die Anzahl der gespeicherten Elemente angezeigt.

- Mit der Halt-Taste können die gespeicherten Einstellungen abgerufen werden.

Programmierung:

- Alle Einstellungen können nun direkt über CV-Programmierung geändert werden

Hierzu muss im CV-Modus [C --] die Nummer zweistellig eingegeben werden

(z.B. 01 für Lokadresse)

- Der Datenwert [d -] kann weiterhin 1..3stellig eingeben werden.

- Der Alte Programmiermodus [P --] kann über die runde Halt-Taste aufgerufen werden.